## Slide 1: Modellierung und Optimierung chemischer Reaktoren
Präsentation der Belegaufgabe

## Slide 2: Aufgabenstellung
Zur Simulation der katalytischen Partialoxidation von Methan im Festbett soll ein Reaktornetzwerkmodell
anstatt eines idealen Strömungsrohrs verwendet werden. Das Reaktornetzwerkmodell besteht aus einer
Aneinanderreihung von idealen Rührkesseln, wodurch kein Differentialgleichungssystem gelöst werden
muss.
Das Reaktormodell ist als „Belegaufgabe-Reaktormodell.py“ gegeben.
Aufgaben:
1. Koppeln Sie das Reaktormodell mit einer einkriteriellen Optimierung.
2. Definieren Sie ein geeignetes Optimierungsproblem zur Optimierung des Festbetts.
a. Definieren Sie die Variablen und deren Grenzen.
b. Definieren Sie geeignete Zielgrößen.
3. Visualisieren Sie den Verlauf der Optimierungsergebnisse in geeigneter Art und Weise.
4. Führen Sie eine multikriterielle Optimierung durch und vergleichen Sie die Ergebnisse gegen die
einkriterielle Optimierung.

## Slide 3: Grundkonzept Reduziertes Modell
Klasse PFR
Simulate()
Calc_CH4()
Einkriterielle Optimierung
optimize()
Auslagern der Simulation in Klasse
Klasse hat Unterfunktionen
Optimize (scipy) optimiert Unterfunktion der Klasse
  Einfaches Optimierungsskript
  Gute Skalierung
Parameter | Min | Max
Durchmesser | 1 cm | 3 cm
Porosität | 0,2 | 0,5
Durchmesser | 1000 | 2000
Parameter | Min | Max
Durchmesser | 1 cm | 3 cm
Porosität | 0,2 | 0,5
Durchmesser |  | 

## Slide 4: Ergebnisse einkriterielle Optimierung
Ziel: Optimierung des Methanumsatzes bei gegebenen Grenzen (A/V, Durchmesser, Porosität)
Einkriterielle Optimierung
Stochastischer Algorithmus (optimize.differential_evolution)
CH4 = 0.010822
A/V = 1998.6 1/cm
d = 3.000 cm
Porosity = 0.5000
n_CSTR = 201

## Slide 5: Multikriterielle Optimierung
Optimierung Methanumsatz und gleichzeitig Katalysatorvolumen
Viel Katalysatorvolumen: hoher Umsatz
  Konkurrierende Größen
Optimierung mit pymoo Paket (Multi-objective Optimization in Python)
50 Simulationen pro Evolutionsschritt
50 Evolutionsschritte
= 2500 Simulationen
Pareto Front klar erkennbar

## Slide 6: Rechenzeiten
Aufgabe | Rechenzeit (Schätzung)
Stoffprofil eines Reaktors berechnen | 0,1 – 0,2 s (gemessen, n = 1000)
Einkriterielle Optimierung | 20 s
Multikriterielle Optimierung | 600 s
Rechenzeiten noch klar optimierbar durch:
  Parallelisierung
  Optimierung im Code
  Schreiben weniger Daten (vor allem Stoffprofile wenn nicht benötigt)
  Weniger Simulationen bei Multikriterieller Optimierung
Für diese Anwendung ausreichend
Code gut skalierbar, daher evtl. besserer Code nötig