## Slide 1: Vergleich von Reaktornetzwerkmodellen für die nichtkatalytische Partialoxidation von Erdgas
Präsentation einer Studienarbeit Freiberg den 17.11.2025

## Slide 2
Motivation
Ausgangssituation
Lösungsmöglichkeiten
Ziel: Verringerung / Vermeidung von Treibhausgasemissionen
Ersetzen fossiler Energiequellen
Reduzieren von Ausstroß von Treibhausgasen
Prozessbedingte Emissionen nicht vollständig durch Effizienz vermeidbar
Falls nicht vermeidbar: stoffliche Nutzung (CCU)
Konkrete Umsetzung
Vom CO2-erzeugendem zu CO2-verwertendem Prozess
Bekannten Prozess modifizieren, CO2 als stoffliche Nutzung
Notes: Klimaziele, CO2-Steuer
Fossile Energieträger begrenzt
Prozessbedingte Emissionen = kaum direkt vermeidbar
Nutzen von CO2 als Rohstoff
  Kohlenstoffquelle
  Vermeiden von Emissionen (CCU)
Nutzen von Modellierung für Entwicklung neuer Prozesse

## Slide 3: Aufgabenstellung
Literaturrecherche
Mechanismusvergleich
Aufbau und Vergleich reduzierter Modelle
Parameterstudie

## Slide 4: Überblick über Anwendungsgebiete der Partialoxidation (POx)
Chemische Industrie: Erzeugung von Synthesegas
Raffinerien: Wasserstofferzeugung, Entsorgung von Nebenprodukten
Energie- und Kraftstofferzeugung: Herstellung von Kraftstoffen (u.a. Fischer-Tropsch)
POx ist in der Industrie und Forschung ein weit eingesetztes Verfahren mit großem Anwendungspotential
Notes: Anwendung Synthesegas: Methanolsynthese, Fischer-Tropsch-Verfahren
Pox viel im Einsatz, Rahmenbedingungen gut verstanden

## Slide 5: Nutzen von Reduzierten Modellen (ROM) zur Reaktorsimulation
Kombination von idealisierten Reaktoren
Wesentliche Prozesse, keine Details
Ziel: schnelle Optimierung, Parameterstudien, Regelung
Vorteil: sehr kurze Laufzeiten
PSR (Perfectly Stirred Reactor)
Ideale Durchmischung (keine Gradienten)
Geeignet für Zonen mit hoher Turbulenz
PFR (Plug Flow Reactor)
Ideale Strömung ohne Rückvermischung
Reaktionsfortschritt entlang Strömungsrichtung
Abbildung von Kanal- und Rohrströmungen
Temperatur- und Konzentrationsprofile

## Slide 6: Rahmenbedingungen und Methodik
Variables |  | Fall 1 | Fall 2
1. Erdgas |  |  | 
Temperatur | °C | 66,6 | 67,5
Massenstrom | kg/h | 182,4 | 153,3
2. Kohlenstoffdioxid |  |  | 
Temperatur | °C | - | 67,5
Massenstrom | kg/h | 0 | 196,4
3. Sauerstoff |  |  | 
Temperatur | °C | 231,9 | 231,2
Massenstrom | kg/h | 252,2 | 246,9
4. Dampf |  |  | 
Temperatur | °C | 353,4 | 353,4
Massenstrom | kg/h | 38,7 | 39,4
Wandwärmeverlust | kW | 30 | 30
Reaktorvolumen | L | 134 | 134
Bemerkung |  | Referenzfall | CO2 import
Forschungsgegenstand: HP-POx-Reaktor auf der Reichen Zeche im Projekt SCOORE (Synthesis gas from recycling of CO2)
Ziel: Erforschung von Prozessen zum Recycling von CO2 (speziell zur Erzeugung von Synthesegas)
Untersuchen der POx unter zwei Betriebsbedingungen:
  Referenzfall (ohne Zugabe von CO2)
  Versuchsfall (zusätzliche Zugabe von CO2)
CFD-Analyse, Experimentaldaten (Temperaturen und Produktgaszusammensetzungen) und Reaktorgeometrie bekannt
Notes: 47 bar
Versuchsbedingungen fast gleich, nur CO2 stark verschieden

## Slide 7: Übersicht verschiedener Reaktionsmechanismen
Reaktionsmechanismus | Anzahl Spezies | Anzahl Reaktionen
ATR (in-house) | 28 | 112
GRI3.0 | 53 | 325
Aramco2.0 | 581 | 3037
NUIG1.1 | 2746 | 11270
CRECK | 159 | 2459
Verschiedene Komplexität
Verschiedene Reaktionsbedingungen
Ursprünglich für Verbrennungsprozesse
Fragestellungen
  Inwieweit unterscheiden sich die Reaktionsmechanismen
  Welcher Reaktionsmechanismus kann reale Messwerte am genauesten nachbilden
  Welcher Mechanismus kann wesentliche chemische Vorgänge am genauesten beschreiben?
  Welcher Reaktionsmechanismus bietet den besten Kompromiss aus Komplexität, Stabilität und Genauigkeit
Notes: 5 Mechanismen untersucht
CRECK verschiedene Varianten
Fragestellungen:
  Unterscheiden?
  Welcher genaueste Werte?
  Wesentliche Chemie
  Bester kompromiss?
Rechenzeit

## Slide 8: Vergleich und Ergebnisse der Reaktionsmechanismen I
Nutzen eines einfachen Reaktornetzwerks (PSR – PFR)
Komplexe Modelle und komplexe Mechanismen: numerisch instabil
Am Reaktorausgang kaum Unterschiede
Geringe Temperaturunterschiede im Reaktor, am Reaktorausgang sehr ähnliche Ergebnisse
NUIG teilweise instabil
Gute Ergebnisse aller Mechanismen, aber statistische Abweichungen deutlich erkennbar
Notes: Reaktorausgang alle gleich
Flammverhalten erkennbar unterschiedlich
Großer Mechanismus = instabil
Alle Mechanismen gute Ergebnisse
Temperatur nicht sehr relevant, da alle in gleicher Größenordnung

## Slide 9: Vergleich und Ergebnisse der Reaktionsmechanismen II
Wahl des Mechanismus für weitere Simulationen: Aramco
Abbilden komplexer Chemie
Gute Rechenzeit
Gut validiert
Numerisch stabil
In Literatur oft Referenzmechanismus
Flammenverhalten deutlich verschieden
Unterschiede in Methankonversionsrate
  Relevant für Fälle außerhalb Gleichgewichts
CRECK: alternativer Reaktionsmechanismus
Weniger komplex, ggf. geeignet für umfangreichere Parameterstudien
Notes: Reaktorausgang alle gleich
Flammverhalten erkennbar unterschiedlich
Großer Mechanismus = instabil
Alle Mechanismen gute Ergebnisse
Temperatur nicht sehr relevant, da alle in gleicher Größenordnung

## Slide 10: Entwicklung eines komplexen reduzierten Modells
PSR
PFR
PSR
PFR
PSR
PFR
PSR
Notes: CFD lag vor
Flammzone perfekt durchmischt, Nachbrennzone als Strömungsrohr
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG! GRÖßENVERHÄLTNISSE NICHT VERGLEICHBAR!
1: einfach linear
2: Bypass (nur Erdgas)
3: einfache Rezirkulationszone, wenig Interaktion mit Strömung
4: mehr Interaktion
5: mehr Interaktion, teilen der Rezirkulationszone

## Slide 11: Ergebnisse der verschiedenen Reduzierten Modelle I
Alle Modelle liefern ähnliche Ergebnisse
Lineare ROMs: hohe Genauigkeit
Erhöhte Genauigkeit durch zusätzliche Rezirkulationszone
Methanschlupf durch Modell 4 sehr gut beschrieben
Modell 5 höchste Ungenauigkeit
MSE Wert (mittlerer quadratischer Fehler) |  | 
Modell | ohne CO2 | mit CO2
1 | 0,00011 | 0,00028
2 | 0,00011 | 0,00028
3 | 0,00007 | 0,00013
4 | 0,00004 | 0,00021
5 | 0,00018 | 0,00029
Abschätzen der Abweichung mit MSE (mittlerer quadratischer Fehler)
Nur berücksichtigen der Produktgaszusammensetzung
Temperaturen alle in gleicher Größenordnung, daher kaum Relevanz für Vergleich
Notes: Fehler sehr gering
Betrachten nur Stoffe, nicht Temperaturen (nicht miteinander vergleichbar)
Fehler bei CO2 größer weil weniger VWZ

## Slide 12: Ergebnisse der verschiedenen Reduzierten Modelle II
MSE berücksichtigt alle Größen gleich
Methanschlupf in Praxis deutlich wichtiger (u. a. wegen nachgeschalteter Gasreinigungs-anlagen)
Daher Methanschlupf wichtiges Kriterium
Modell 4 genauestes Ergebnis
MSE Wert (mittlerer quadratischer Fehler) |  | 
Modell | ohne CO2 | mit CO2
1 | 0,00011 | 0,00028
2 | 0,00011 | 0,00028
3 | 0,00007 | 0,00013
4 | 0,00004 | 0,00021
5 | 0,00018 | 0,00029
Komplexestes Modell höchste Ungenauigkeit durch:
erhöhte Anzahl der (falschen) Annahmen
erhöhte Anzahl numerischer Berechnungen (eventuell Diskretisierungsfehler)
Annahmen hohes Gewicht weil Modell 1 – 4 bereits sehr gut sind
Notes: Fehler sehr gering
Betrachten nur Stoffe, nicht Temperaturen (nicht miteinander vergleichbar)
Fehler bei CO2 größer weil weniger VWZ

## Slide 13: Parameterstudie: Variation des CO2-Feedmassenstroms
Ziel: Optimierung des Prozesses durch Parameterstudie
Variation des CO2-Massenstroms im Feed
Relevante Größen:
  Methanschlupf
  CO2-Bilanz
  H2/CO-Verhältnis
  Temperaturen
Höherer CO2-Feedstrom führt zu höherem Verbrauch von CO2
H2/CO-Verhältnis sinkt
gute Lage des Betriebspunktes, höhere Zugabe CO2 nicht mehr Umsatz
Notes: Parameterstudie 20 Werte
Max-Betriebsgrenze = Methanschlupf

## Slide 14: Zusammenfassung und Fazit
Vergleich von fünf detaillierten Reaktionsmechanismen
Kaum Einfluss des Mechanismus auf die Produktzusammensetzungen
Entwicklung fünf unterschiedlich komplexer reduzierter Modelle
Erweiterte Modelle potenziell genauer, aber abhängig von überprüfbaren Annahmen
Anwendung der Modelle in einer Parameterstudie zur Bestimmung optimaler Betriebsbedingungen
Reduzierte Modelle liefern trotz Vereinfachung robuste und zuverlässige Ergebnisse
Mechanismenauswahl hat nur geringen Einfluss → ROMs gut geeignet für POx-Simulationen
Erweiterungen verbessern Genauigkeit, sollten jedoch nur bei validen Annahmen eingesetzt werden
Parameterstudie bestätigt Modellgüte und zeigt klare optimale Betriebsbereiche
Die entwickelten Modelle bilden eine solide Grundlage zur Prozessoptimierung und CO₂-Verwertung in der POx

## Slide 16: Für eventuelle Nachfragen: Mechanismen

## Slide 17: Für eventuelle Nachfragen: Mechanismen

## Slide 18: Für eventuelle Nachfragen: Erweiterungen
Modell | Rechenzeit
1 | 7
2 | 14
3 | 630
4 | 720
5 | 750

## Slide 19: Für eventuelle Nachfragen: Parameterstudie